## Slide 1
Кафедра общей физики и ядерного синтеза
учебная лаборатория
“Механика и молекулярная физика”
Физический эксперимент.
Статистическая обработка результатов
физического эксперимента
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

## Slide 2: Физический эксперимент. Статистическая обработка результатов физического эксперимента
Физические измерения
Измерительные приборы
Погрешность измерения
Погрешность прямого измерения
Погрешность косвенного измерения
Пример измерений и статистической обработки результатов измерений

## Slide 3: ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Цель эксперимента – определить значение физической величины. Значение физической величины – это ее оценка в виде некоторого числа принятых для нее единиц измерения.
Измерение – нахождение значения физической величины с помощью специальных технических средств (измерительных приборов).
Измерения могут быть прямыми, при которых значение физической величины находят непосредственно из опытных данных (показания измерительных приборов), и косвенными, при которых значение физической величины рассчитывают на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, определяемыми путем прямых измерений.
Основное качество измерения – его точность. Оценка точности результата измерения – неотъемлемая часть эксперимента. Эту оценку модно сделать, найдя погрешность измерения.

## Slide 4: ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Любая физическая величина обладает истинным значением, идеальным образом отражающим соответствующие свойства объекта.
Однако, несовершенство средств измерений, физическая природа самой измеряемой величины, а также другие факторы приводят к тому, что эксперимент дает не истинное значение физической величины, а ее приближенное значение.
Действительным значением физической величины называют значение физической величины, найденное экспериментальным путем. Это значение должно быть достаточно близко к истинному значению, чтобы быть использованным вместо него.
При многократных измерениях в качестве действительного значения физической величины принимают среднее арифметическое значение результатов измерений.
х
хi
х1

## Slide 5: ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
х
Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения.
При многократных измерениях оценка погрешности производится следующим образом:
 x
Доверительный интервал
1.Проводят серию из n измерений.
2.Вычисляют среднее арифметическое значение результатов измерений.
3.Используя методы математической статистики и теории вероятностей определяют ширину доверительного интервала, о котором известно, что истинное значение измеряемой физической величины лежит в его пределах с заданной вероятностью.
4.Абсолютную погрешность принимают равной половине ширины доверительного интервала.
5.Значение измеренной физической величины записывают в виде
Эта запись эквивалентна утверждению, что истинное значение находится в пределах доверительного интервала:

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ПОГРЕШНОСТЬ
По характеру
проявления
По форме
числового выражения
По источнику
появления
Абсолютная
Относительная
Систематическая
Случайная
Промах
Методическая
Средств измерения
Эксперимента
подробнее…
подробнее…
подробнее…

## Slide 7: КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ПОГРЕШНОСТЬ
По характеру
проявления
По форме
числового выражения
По источнику
появления
Абсолютная
Относительная
Систематическая
Случайная
Промах
Методическая
Средств измерения
Эксперимента
подробнее…
подробнее…
подробнее…

## Slide 8: Классификация погрешностей по форме числового выражения
По форме числового выражения различают абсолютную и относительную погрешности
Абсолютная погрешность – разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой физической величины. Абсолютная погрешность выражается в единицах измерения физической величины.
При однократных измерениях
x = |xизм – x| ,
где x – истинное значение; xизм – измеренное значение.
При многократных измерениях
где x – истинное значение; – среднее арифметическое значение.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности измерения к измеренному значению физической величины:
- безразмерная величина,
- в процентах
либо

## Slide 9: Классификация погрешностей по характеру проявления в эксперименте
Систематическая погрешность – составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях.
Случайная погрешность – составляющая погрешности, изменяющаяся случайным (непредсказуемым) образом при повторных измерениях одной и той же величины.
Грубая погрешность (промах) – погрешность, существенно превышающая ожидаемую при данных условиях погрешность.
Как правило, это связано с грубой ошибкой экспериментатора.

## Slide 10: Классификация погрешностей по источнику появления
Методическая погрешность – составляющая погрешности измерений, зависящая от несовершенства метода измерений, несовершенства теории, положенной в основу экспериментального метода и т.п.
Погрешность эксперимента – совокупность погрешностей, связанных непосредственно с измерениями. Это погрешность отсчитывания показаний приборов, погрешность интерполяции, погрешность от параллакса и т.п.
Погрешность средств измерения – инструментальная погрешность. Она зависит от погрешностей, связанных с принципом действия и точностью изготовления применяемых измерительных приборов. Включает в себя как систематическую, так и случайную составляющие.

## Slide 11: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
где
– предел допускаемой инструментальной погрешности.
Погрешность средств измерений рассчитывают так:
Погрешность прямого измерения включает в себя погрешность средств измерения и случайную погрешность.
Данные об измерительных приборах записывают в таблицу спецификации измерительных приборов, которая является неотъемлемой частью протокола измерений.
Таблица 1. Спецификация измерительных приборов
Название прибора и его тип | Пределы измерения | Цена деления | Предел допускаемой инструментальной погрешности
Линейка | 0 – 150 мм | 1 мм | 0,5 мм
Для однократных измерений

## Slide 12: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для измерительных приборов с непрерывным отсчетом (линейка, транспортир и т.п.) предел допускаемой инструментальной погрешности принимается равным половине цены деления шкалы.
Цена деления линейки 1 мм

## Slide 13: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для измерительных приборов с дополнительной шкалой  нониусом (штангенциркуль, микрометр и т.п.) предел допускаемой инструментальной погрешности принимается равным цене деления нониуса.
Штангенциркуль
Цена деления нониуса 0,1 мм
Нониус
Основная шкала

## Slide 14: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для измерительных приборов с дополнительной шкалой  нониусом (штангенциркуль, микрометр и т.п.) предел допускаемой инструментальной погрешности принимается равным цене деления нониуса.
Микрометр
Основная шкала
Дополнительная шкала на барабанчике.
Цена деления барабанчика 0,01 мм

## Slide 15: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для измерительных приборов со скачущей стрелкой (секундомер) предел допускаемой инструментальной погрешности принимается равным цене деления шкалы.
Цена деления шкалы секундомера 0,2 с

## Slide 16: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для цифровых приборов для каждого предела измерения в паспорте приводится формула для определения относительной или абсолютной погрешности. Значение погрешности таких средств измерения приведены на установке.

## Slide 17: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
где tp,n – коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и числа измерений n;  среднее арифметическое значение результатов измерений; xi  результат текущего измерения; Sx среднеквадратичное отклонение от среднего значения (дисперсия), вводится в математической статистике для оценки разброса результатов измерений от среднего арифметического.
Случайная погрешность проявляется в разбросе экспериментальных данных при измерении одной и той же физической величины при одинаковых условиях и рассчитывается по формуле Стьюдента:

## Slide 18: ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Результирующая погрешность:
Доверительной вероятностью Р называется вероятность, с которой доверительный интервал накрывает случайное отклонение результата наблюдения. Чем больше доверительная вероятность, тем больше ширина доверительного интервала. В рядовых физических экспериментах обычно выбирают Р = 0,95. Это значит, что 95% измерений дадут значения, попадающие в доверительный интервал.
х
 xсл
Доверительный интервал
Еще один фактор, влияющий на ширину доверительного интервала – надежность данной серии экспериментов, чем больше число измерений n, тем более надежным является эксперимент и тем меньше ширина доверительного интервала.
Число измерений следует выбирать таким, чтобы случайная погрешность была меньше погрешности средств измерения.

## Slide 19: ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Пусть при косвенном измерении искомое значение физической величины y находят из соотношения y = f(x1, x2, x3 ,...), где x1, x2, …xi – значения физических величин, найденные в результате прямых измерений, или заданные как данные установки.
Абсолютная погрешность косвенного измерения определяется по формуле
где xi – погрешности прямых измерений; частные производные.
При косвенном измерении искомое значение физической величины рассчитывают используя известную зависимость (формулу) между этой величиной и другими величинами, определяемыми путем прямых измерений.
В формулу кроме результатов прямых измерений могут входить также физические постоянные, табличные значения и данные экспериментальной установки.

## Slide 20: ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ
то в этом случае удобно вывести формулу для абсолютной погрешности
Пример:
Если искомая величина определяется суммой

## Slide 21: ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Если искомая величина определяется произведением степенных функций
то в этом случае удобно сначала вывести формулу и вычислить относительную погрешность
Пример:
и затем абсолютную погрешность

## Slide 22: Учет погрешностей трансцендентных и иррациональных величин
Трансцендентные и иррациональные величины, физические постоянные, как правило, определены весьма точно. Например π = 3,14159…, число Авогадро NА = (6,022141 ± 0,0000005)·1023 1/моль, ускорение свободного падения на широте Москвы g = (9,80655 ± 0,00005) м/с2.
В расчетную формулу подставляют округленные значения таких величин.
Правило округления трансцендентных и иррациональных величин
Если при округлении оставить на одну значащую цифру больше, чем число значащих цифр в результатах прямых измерений, то относительная погрешность округления будет заведомо много меньше относительной погрешности прямых измерений. В таком случае данное число можно считать точным и его погрешностью пренебречь.

## Slide 23
Пример. Пусть вычисляется площадь круга по формуле S = r2.
Если по правилу округления трансцендентных и иррациональных величин оставить  = 3,142 , то относительная погрешность округления числа  будет на два порядка меньше относительной погрешности измерения радиуса:
Предположим, что в результате прямых измерений получено значение радиуса круга r = (1,35  0,03) см.
В этом случае число  можно считать точным и относительную погрешность площади рассчитать по формуле
Формула для определения относительной погрешности имеет вид

## Slide 24
Погрешность табличных данных и данных установок принимается равной половине единицы последнего разряда значения, приведенного в таблице или на установке.
Учет погрешностей физических постоянных,
табличных значений, данных установок
 = 123,02 с
τ = ± 0,005 с
l = ± 0,5 мм
m = ±0,05 г
т = 123,4 г
l = 123 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 – это цифры.
 65,32  это число.
Число состоит из знака, цифр и разделителя.
разряд десятков
разряд единиц
разряд десятых
разряд сотых
Половина единицы разряда сотых – 0,005

## Slide 25: ПРИМЕР ИЗМЕРЕНИЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Необходимо определить объем цилиндра радиусом R и высотой h.
h
R
Радиус цилиндра задан R = 18 мм.
Высота цилиндра h определяется путем прямого измерения. Измерения проводятся штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,1 мм.
Таблица 1. Спецификация измерительных приборов
Название прибора и его тип | Пределы измерения | Цена деления | Предел допускаемой инструментальной погрешности
Штангенциркуль | 0 -150 мм | 0,1 мм | 0,1 мм
Данные установки:
R = 18 мм;
R = ± 0,5 мм.
Объем рассчитываем по формуле:

## Slide 26
№ | h, мм
Измерим высоту цилиндра пять раз с помощью штангенциркуля. Результаты измерений запишем в табл.2.
Таблица 2. Измерение высоты образующей цилиндра

## Slide 27: Прямое измерение высоты цилиндра
№ | h, мм
1
12,3

## Slide 28: Прямое измерение высоты цилиндра
12,3
№ | h, мм
1
12,1
2

## Slide 29: Прямое измерение высоты цилиндра
12,3
№ | h, мм
1
12,1
2
12,2
3

## Slide 30: Прямое измерение высоты цилиндра
№ | h, мм
1 | 12,3
2 | 12,1
3 | 12,2
4 | 12,3
5 | 12,1
h

## Slide 31: Статистическая обработка результатов измерения
Рассчитаем объем цилиндра по среднему значению h (возьмем число π = 3,142 – на одну значащую цифру больше, чем в значении высоты):
№ | h, мм
1 | 12,3
2 | 12,1
3 | 12,2
4 | 12,3
5 | 12,1
По результатам измерений определим среднее значение h:
Таблица 2. Измерение высоты образующей цилиндра

## Slide 32: Статистическая обработка результатов измерения
Относительной погрешность числа числа π можно пренебречь.
Выведем из расчетной формулы
формулу для вычисления относительной погрешности :

## Slide 33: Статистическая обработка результатов измерения
№ | h, мм
1 | 12,3
2 | 12,1
3 | 12,2
4 | 12,3
5 | 12,1
Определим погрешность прямого измерения h.
Погрешность средств измерения:
Случайную погрешность hсл вычисляем по формуле
Для доверительной вероятности P = 0,95 и числа измерений n = 5 коэффициент Стьюдента tp,n = 2,776 (значения коэффициента Стьюдента приведены в таблице) .
hсл = 0,34 мм
Результирующая абсолютная погрешность:

## Slide 34: Статистическая обработка результатов измерения
Относительная погрешность объема цилиндра рассчитывается по формуле:
Вычислим абсолютную погрешность измерения объема цилиндра:
V = δVVср = 0,063·12411,792 = 781,943 мм3.
Vср = 12411,792 мм3.
Как правильно округлить значение погрешности и среднего значения?
Вычислим относительную погрешность измерения высоты и радиуса цилиндра:

## Slide 35: Правила округления результатов измерений
– если первая значащая цифра 3, 4,... , 9, то значение погрешности округляется до одной значащей цифры.
1,037 
Сначала округляется значение абсолютной погрешности:
– если первая значащая цифра числа 1 или 2, то значение погрешности округляется до двух значащих цифр;
0,235 
0,502 
165,43 
0, 125 
0,045 
7,434 
735,32 
13,85
первая цифра 1
Округляем до двух цифр
14
3,85
первая цифра 3
Округляем до одной цифры
4
0,13
0,5
1,0
0,24
1,7102
7
0,05
7102

## Slide 36: Правила округления результатов измерений
Затем округляется среднее значение измеряемой величины:
- последняя значащая цифра в среднем значении должна стоять в том же разряде, что и последняя значащая цифра в округленном значении абсолютной погрешности.
Среднее значение:
163,248 мм
Погрешность:
0,235 мм
0,24 мм
163,25 мм
l =( 163,25 0,24) мм
(467,202  0,502) 
(467,2  0,5)
(123,072  1,04) 
(123,1  1,0)
(1234,5  165,4) 
(1,23  0,17)103

## Slide 37: Запись окончательного результата измерений
V = 781,943 мм3
Vср = 12411,792 мм3
8·102 мм3
124·102 мм3
V = (124 ± 8)·102 мм3,
Р = 0,95
Запишем окончательный результат измерения объема цилиндра:
V = (12,4 ± 0,8) см3,
или
Р = 0,95
Выход

## Slide 38
Описания лабораторных работ,
график их выполнения,
таблицы измерений к работам,
вопросы к защитам
размещены на сайте кафедры Общей физики и ядерного синтеза:
http://gpf.mpei.ru